PENDAHULUAN

Modul ke enam mengurai tentang keselamatan kerja peledakan yang sepenuhnya didasarkan pada peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia, yaitu Kepmen  nomor 555.K/26/M.PE/1995, yaitu Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan. Disamping itu diurai juga tentang dasar-dasar keselamatan kerja yang melandasi pemahaman tentang sebab-sebab terjadinya kecelakaan, dampak negatifnya bagi diri sendiri dan keluarga serta perusahaan.

Modul ini terdiri dari dua pembelajaran, yaitu :

- Pembelajaran 1: Dasar-dasar keselamatan kerja

- Pembelajaran 2: Penanganan bahan peledak dan peledakan

Setiap pembelajaran saling berkaitan antara satu dengan lainnya yang disusun untuk memperkaya pemahaman tentang teknik peledakan. Pada akhir setiap pembelajaran terdapat lembar kerja dalam bentul soal teori dan praktik.

Tujuan umum

Dengan mempelajari modul ini diharapkan peserta dapat melaksanakan  peledakan dengan benar dan sesuai dengan teknik dan prosedur serta peraturan yang berlaku.

Standar kompetensi dan kriteria unjuk kerja

Standar kompetensi/elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja seperti pada tabel berikut ini.

| Elemen kompetensi | Kriteria unjuk kerja |
| --- | --- |
| 1 | Mengangkut perlengkapan peledakan | 1.1 | Seluruh kunci gudang bahan peledak disiapkan. |
|  |  | 1.2 | Jumlah perlengkapan peledakan yang dikeluarkan dari dalam gudang bahan peledak dihitung dengan teliti. |
|  |  | 1.3 | Alat angkut bahan peledak disiapkan |
|  |  | 1.4 | Pengangkutan perlengkapan peledakan dari gudang ke lokasi peledakan dilaksanakan |

| Elemen kompetensi | Kriteria unjuk kerja |
| --- | --- |
| 2 | Memeriksa dan mengondisikan setiap kolom lubang ledak | 2.1 | Air yang ada di dalam kolom lubang ledak dikelu-arkan. |
|  |  | 2.2. | Ketinggian batuan yang mengandung banyak retakan atau backbreak pada bagian atas lubang ledak (collar) diukur. |
|  |  | 2.3. | Kedalaman kolom lubang ledak diperiksa. |
|  |  | 2.4 | Rongga di dalam kolom lubang ledak diperiksa. |
| 3 | Melakukan pengisian kolom lubang ledak | 3.1. | Primer dan booster dimasukkan ke dalam setiap kolom lubang ledak. |
|  |  | 3.2 | Bahan peledak ANFO (prill) atau bahan peledak emulsi dan watergels yang menggunakan Kendaraan Pembuat Bahan Peledak atau Mobile Manufacturing Unit (MMU) dengan jumlah sesuai perhitungan dituang ke setiap lubang ledak. |
|  |  | 3.3 | Bahan peledak ANFO (prill) di dalam lubang ledak berair diselubungi dengan kantong plastik atau sejenisnya. |
|  |  | 3.4 | Bahan peledak ANFO (butiran atau prill) dipadatkan seperlunya menggunakan tongkat kayu atau bambu. |
|  |  | 3.5 | Stemming dengan kedalaman yang sudah diperhitungkan dimasukkan dan dipadatkan. |
|  |  | 3.6 | Lama waktu tidur (sleeping blasting) yang aman bagi bahan peledak emulsi atau watergels ditentukan. |
| 4 | Menentukan tempat yang aman untuk keselamatan peledakan | 4.1. | Jarak lemparan batuan terjauh hasil peledakan ditaksir. |
|  |  | 4.2. | Tempat aman untuk berlindung juru ledak (shelter) disiapkan. |
|  |  | 4.3. | Tempat aman untuk berlindung karyawan dan alat-alat berat ditentukan. |
| 5 | Menjamin keamanan peledakan | 5.1. | Sirine panjang dibunyikan. |
|  |  | 5.2. | Peringatan persiapan peledakan melalui corong suara kepada seluruh karyawan dan non karyawan dilaksanakan. |
|  |  | 5.3. | Jaminan keamanan area peledakan dilaporkan ke Pengelola Peledakan |
| 6 | Melakukan peledakan | 6.1 | Beberapa menit menjelang peledakan: Bila menggunakan sumbu bakar, sumbu bakar dinyalakan. Bila menggunakan blasting machine (BM), kabel utama (lead wire) dihubungkan ke BM dan inisiasi dilakukan sesuai prosedur dari pabrik pembuatnya. |

| Elemen kompetensi | Kriteria unjuk kerja |
| --- | --- |
|  |  |  | c. Bila menggunakan shotgun, sumbu utama nonel dihubungkan ke shotgun dan inisiasi dilakukan sesuai prosedur dari pabrik pembuatnya |
|  |  | 6.2 | Peledakan dilaksanakan |
|  |  | 6.3 | Hasil peledakan diperiksa dan dilaporkan |

Sasaran

Sasaran kompetensi adalah juru ledak penambangan bahan galian, yaitu orang yang pekerjaan rutinnya melakukan peledakan untuk penambangan bahan galian.

Prasyarat peserta

- Sudah terbiasa dan lancar membaca, menulis, dan berhitung.

- Sudah menyelesaikan seluruh pembelajaran pada modul 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan hasil lulus.

Petunjuk penggunaan modul

Setiap modul berisikan beberapa pembelajaran sesuai dengan tuntutan elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja. Untuk memahami modul secara utuh Saudara harus mempelajari setiap tahapan pembelajaran sampai selesai. Pada akhir setiap pembelajaran terdapat tugas-tugas dan sekaligus jawabannya. Tugas tersebut sebagai latihan bagi Saudara sebelum menginjak ke tahap evaluasi yang menentukan tingkat kelulusan. Setiap pembelajaran dirancang dan disusun menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, sehingga didalam mempelajarinya harus secara berurutan (sequential). Agar mendapatkan hasil belajar maksimal ikutilah petunjuk peng-gunaan modul berikut ini:

- Fahami tujuan umum yang tercantum pada setiap modul

- Yakinkanlah bahwa Anda telah memenuhi prasyarat yang diminta modul

- Fahami tujuan khusus yang ada pada setiap pembelajaran di dalam modul

- Ikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan pada modul sampai akhi.

- Cobalah sendiri mengerjakan soal latihan yang tertera pada akhir setiap pembelajaran dan hitung nilainya dengan rumus:

- Untuk meningkatkan kedalaman penguasaan Anda terhadap isi modul, disarankan untuk membaca referensi yang tertera pada setiap modul.

Pedoman penilaian

Penilaian untuk modul ini dilaksanakan dengan ujian teori dan praktik yang mempunyai bobot penilaian yang berbeda, yaitu teori 60% dan praktik 40%. Soal teori bisa berbentuk pilihan ganda, sebab akibat, pernyataan, dan pilihan dengan jawaban YA atau TIDAK atau kombinasi dari tipe soal tersebut. Sedangkan soal praktik bisa berbentuk essay, demonstrasi, kasus, atau proyek. Untuk memperoleh hasil yang memuaskan, khususnya soal praktik, hendaknya Saudara melatih diri dengan mengerjakan soal-soal latihan yang terdapat pada setiap pembelajaran.

Klasifikasi tingkat penguasaan pada modul ini sebagai berikut:

85% ─ 100%		= baik sekali

75% ─ 84%		= baik

60% ─ 74% 		= cukup

≤59%		= kurang

Nilai lulus (passing grade) apabila Saudara mampu meraih nilai minimal 85 dengan klasifikasi “baik sekali”.

| Pembelajaran |  |
| --- | --- |

1.	Tujuan khusus

Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan tentang:

- Pengertian, prinsip, dan pentingnya keselamatan kerja

- Penyebab kecelakaan, klasifikasi luka, kerugian akibat kecelakaan, anatomi kecelakaan, pemeriksaan kecelakaan, dan kontrol bahaya.

2.	Keselamatan kerja

Untuk memperoleh hasil pekerjaan peledakan yang optimal, maka aspek kesela-matan kerja harus mendapat perhatian tersendiri. Keselamatan kerja merupakan salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam melakukan suatu pekerjaan disamping dua aspek lain, yaitu pemenuhan target produksi dan pengurangan dampak negatif peledakan terhadap lingkungan. Ketiga aspek tersebut tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait dan masing-masing memiliki peran yang strategis serta tidak dapat terlepas satu dengan lainnya.

a.	Pengertian dan tujuan keselamatan kerja

Pengertian umum dari keselamatan kerja adalah suatu usaha untuk melaksanakan pekerjaan tanpa mengakibatkan kecelakaan. Dengan demikian setiap personil di dalam suatu lingkungan kerja harus membuat suasana kerja atau lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala macam bahaya untuk mencapai hasil kerja yang menguntungkan. Tujuan dari keselamatan kerja adalah untuk mengadakan pencegahan agar setiap personil atau karyawan tidak mendapatkan kecelakaan dan alat-alat produksi tidak mengalami kerusakan ketika sedang melaksanakan pekerjaan.

b.	Prinsip keselamatan kerja

Prinsip keselamatan kerja bahwa setiap pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman dan selamat. Suatu kecelakaan terjadi karena ada penyebabnya, antara lain manusia, peralatan, atau kedua-duanya. Penyebab kecelakaan ini harus dicegah untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Hal-hal yang perlu diketahui agar pekerjaan dapat dilakukan dengan aman, antara lain:

- mengenal dan memahami pekerjaan yang akan dilakukan,

- mengetahui bahaya-bahaya yang bisa timbul dari pekerjaan yang akan dilakukan

Dengan mengetahui kedua hal tersebut di atas akan tercipta lingkungan kerja yang aman dan tidak akan terjadi kecelakaan, baik manusianya maupun peralatannya.

c.	Pentingnya keselamatan kerja

Keselamatan kerja sangat penting diperhatikan dan dilaksanakan antara lain untuk:

- Menyelamatkan karyawan dari penderitaan sakit atau cacat, kehilangan waktu, dan kehilangan pemasukan uang.

- Menyelamatkan keluarga dari kesedihan atau kesusahan, kehilangan peneri-maan uang, dan masa depan yang tidak menentu.

- Menyelamatkan perusahaan dari kehilangan tenaga kerja, pengeluaran biaya akibat kecelakaan, melatih kembali atau mengganti karyawan, kehilangan waktu akibat kegiatan kerja terhenti, dan menurunnya produksi.

d.	Pembinaan keselamatan kerja

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan perlu dilakukan pembinaan keselamatan kerja terhadap karyawan agar dapat meniadakan keadaan yang berbahaya di tempat kerja. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk membina keselamatan kerja para karyawannya, baik yang bersifat di dalam ruangan (in-door safety development) atau praktik di lapangan (out-door safety development). Setiap perusahaan harus memiliki safety officer sebagai personil atau bagian yang bertanggung jawab terhadap pembinaan keselamatan kerja karyawan maupun tamu perusahaan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan keselamatan kerja antara lain:

- Penyuluhan singkat atau safety talk

  - Motivasi singkat tentang keselamatan kerja yang umumnya dilakukan setiap mulai kerja atau pada hari-hari tertentu selama 10 menit sebelum bekerja dimulai.

  - Pemasangan poster keselamatan kerja

  - Pemutaran film atau slide tentang keselamatan kerja

- Safety committee

    - Mengusahakan terciptanya suasana kerja yang aman.

    - Menanamkan rasa kesadaran atau disiplin yang sangat tinggi tentang pentingnya keselamatan kerja

    - Pemberian informasi tentang teknik-teknik keselamatan kerja serta peralatan keselamatan kerja.

- Pendidikan dan pelatihan

      - Melaksanakan kursus keselamatan kerja baik dengan cara mengirimkan karyawan ke tempat-tempat diklat keselamatan kerja atau mengundang para akhli keselamatan kerja dari luar perusahaan untuk memberikan pelatihan di dalam perusahaan.

      - Pelaksanaan nomor 1.a. dapat di dalam negeri atau pun di luar negeri.

      - Latihan penggunaan peralatan keselamatan kerja

- Alat-alat keselamatan kerja harus disediakan oleh perusahaan. Alat tersebut berupa alat proteksi diri yang diperlukan sesuai dengan kondisi kerja.

3.	Kecelakaan

Kecelakaan adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak direncanakan, tidak diingini, dan tidak diduga sebelumnya. Kecelakaan dapat terjadi sewaktu-waktu dan mempunyai sifat merugikan terhadap manusia (cedera) maupun peralatan atau mesin (kerusakan). Gambar 1.1 memperlihatkan skema dampak negatif kecelakaan terhadap manusia, peralatan, dan produksi, yang akhirnya dapat menyebabkan kegiatan (penambangan) terhenti secara menyeluruh.

Gambar 1.1. Dampak kecelakaan terhadap kegiatan produksi

a.	Kecelakaan tambang

Dalam lingkungan Pertambangan Umum yang dimaksud dengan “kecelakaan tambang” harus memenuhi lima kategori, yaitu:

- Kecelakaan benar terjadi; artinya tidak ada unsur kesengajaan dari pihak lain atau pun dari korban itu sendiri.

- Menimpa karyawan; artinya yang mengalami kecelakaan itu adalah benar-benar karyawan yang bekerja pada perusahaan tambang tersebut.

- Ada hubungan kerja; artinya bahwa pekerjaan yang dilakukan benar-benar untuk usaha pertambangan dari perusahaan yang bersangkutan.

- Waktu jam kerja; artinya kecelakaan tersebut terjadi dalam waktu antara mulai bekerja sampai akhir kerja.

- Di dalam wilayah Kuasa Pertambangan (KP), Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) atau Konsesi; artinya kecelakaan terjadi masih di dalam wilayah yang dimaksud.

b.	Klasifikasi sifat luka akibat kecelakaan kerja

Klasifikasi sifat luka akibat kecelakaan kerja dapat dibedakan dalam beberapa golongan atau kelas. Berbagai negara akan memberikan klasifikasi sifat luka yang berbeda, walaupun terdapat sedikit persamaan. Berikut ini diberikan klasifikasi sifat luka di Indonesia dan beberapa negara lain.

- Indonesia

  - Luka ringan:

Apabila korban lebih dari 24 jam dan kurang dari 3 minggu telah dapat bekerja kembali.

    - Luka berat:

Apabila korban lebih dari 3 minggu baru dapat bekerja kembali

- Mati:

Apabila korban dalam waktu tidak lebih dari 24 jam setelah kecelakaan

- Jerman Barat

- Luka ringan:

Yang menyebabkan korban tidak dapat bekerja lebih dari 4 hari dan kurang dari 4 minggu.

- Luka setengah berat:

Yang menyebabkan korban tidak dapat bekerja lebih dari 4 minggu dan kurang dari 8 minggu.

- Luka berat:

Yang menyebabkan korban tidak dapat bekerja lebih dari 8 minggu.

- Mati:

Apabila korban meninggal setelah terjadi kecelakaan.

- Polandia

- Luka ringan:

Membutuhkan perawatan 4 hari sampai 4 minggu.

- Luka berat:

Membutuhkan perawatan antara 4 minggu sampai 13 minggu

- Luka sangat berat:

Membutuhkan perawatan lebih dari 13 minggu.

- Mati:

Kematian terjadi dalam waktu tidak lebih dari 7 hari setelah terjadinya kecelakaan.

- India

- Luka ringan:

Yang menyebabkan korban tidak dapat bekerja lebih dari 48 jam.

- Luka berat:

Yang menyebabkan cacat badan seperti mata, telinga, bagian badan putus atau tidak dapat bekerja lebih dari 20 hari.

c.	Penyebab kecelakaan

Setiap kecelakaan selalu ada penyebabnya yang tidak diketahui atau direncana-kan sebelumnya. Gambar 1.2 memperlihatkan grafik proporsi penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh tindakan karyawan tidak aman (88%),  kondisi kerja tidak aman  (10%), dan diluar kemampuan manusia (2%). Grafik tersebut diperoleh dari hasil statistik tentang kecelakaan pekerja pada perusahaan industri secara umum tidak hanya industri pertambangan. Yang patut dicermati adalah bahwa manusia ternyata sebagai penyebab terbesar kecelakaan. Uraian berikut ini akan memberikan penjelasan tentang penyebab terjadinya kecelakaan.

Gambar 1.2. Proporsi penyebab kecelakaan

- Tindakan karyawan yang tidak aman

Dapat ditinjau dari pemberi pekerjaan, yaitu bisa Pengawas, Foreman, Super-intendent, atau Manager; dan dari karyawannya sendiri.

  - Tanggung jawab pemberi pekerjaan

    - Instruksi tidak diberikan

    - Instruksi diberikan tidak lengkap

    - Alat proteksi diri tidak disediakan

    - Pengawas kerja yang bertentangan

    - Tidak dilakukan pemeriksaan yang teliti terhadap mesin, peralatan, dan pekerjaan

  - Tindakan atau kelakukan karyawan

    - Tergesa-gesa atau ingin cepat selesai

    - Alat proteksi diri yang tersedia tidak dipakai

    - Bekerja sambil bergurau

    - Tidak mencurahkan perhatian pada pekerjaan

    - Tidak mengindahkan peraturan dan instruksi

    - Tidak berpengalaman

    - Posisi badan yang salah

    - Cara kerja yang tidak benar

    - Memakai alat yang tidak tepat dan aman

    - Tindakan teman sekerja

    - Tidak mengerti instruksi disebabkan kesukaran bahasa yang dipakai pemberi pekerjaan (misalnya Pengawas, Foreman, dan sebagainya)

- Kondisi kerja yang tidak aman

Dapat ditinjau dari peralatan atau mesin yang bekerja secara tidak aman dan keadaan atau situasi kerja tidak nyaman dan aman.

  - Peralatan atau benda-benda yang tidak aman

    - Mesin atau peralatan tidak dilindungi

    - Peralatan yang sudah rusak

    - Barang-barang yang rusak dan letaknya tidak teratur

  - Keadaan tidak aman

    - Lampu penerangan tidak cukup

    - Ventilasi tidak cukup

    - Kebersihan tempat kerja

    - Lantai atau tempat kerja licin

    - Ruang tempat kerja terbatas

    - Bagian-bagian mesin berputar tidak dilindungi

- Diluar kemampuan manusia (Act of God)

Penyebab kecelakaan ini dikategorikan terjadinya karena kehendak Tuhan atau takdir. Prosentase kejadiannya sangat kecil, maksimal 2%, dan kadang-kadang tidak masuk akal, sehingga sulit dijelaskan secara ilmiah.

Dari uraian tentang penyebab kecelakaan di atas, maka penyebab kecelakaan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pendorong atau pembantu terjadinya kecelakaan, dan penyebab langsung kecelakaan.

d.	Kerugian akibat kecelakaan

Kecelakaan akan mendatangkan berbagai kerugian terhadap karaywan, keluarga karyawan, dan perusahaan. Di bawah ini adalah jenis-jenis kerugian yang muncul akibat kecelakaan, yaitu:

- Terhadap karyawan

  - Kesakitan

  - Cacat atau cidera

  - Waktu dan penghasilan (uang)

- Terhadap keluarga

    - Kesedihan

    - Pemasukan penghasilan terhambat atau terputus

    - Masa depan suram atau tidak sempurna

- Terhadap perusahaan

      - Kehilangan tenaga kerja

      - Mesin atau peralatan rusak

      - Biaya perawatan dan pengobatan

      - Biaya penggantian dan pelatihan karyawan baru

      - Biaya perbaikan kerusakan alat

      - Kehilangan waktu atau bekerja terhenti karena menolong yang kecelakaan

      - Gaji atau upah dan kompensasi harus dibayarkan

e.	Pemeriksaan kecelakaan

Untuk mencegah agar tidak terulang kecelakaan yang serupa perlu dilakukan pemeriksaan atau mencari penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Maksud pemeriksaan suatu kecelakaan antara lain untuk menciptakan:

- Tindakan pencegahan kecelakaan

  - Memperkecil bahaya, mengurangi, atau meniadakan bagian-bagian yang berbahaya

  - Peralatan dan perlengkapan yang perlu diberi pengaman

  - Bagian-bagian yang dapat mendatangkan kecelakaan perlu diberi pengaman, seperti bagian berputar dari suatu mesin, pipa panas, dan sebagainya.

  - Tanda-tanda peringatan pada tempat yang berbahaya, seperti peralatan listrik tegangan tinggi, lubang berbahaya, bahan peledak, lalulintas, tempat penggalian batu, pembuatan terowongan, dan sebagainya.

- Dasar pencegahan kecelakaan

    - Menciptakan dan memperbaiki kondisi kerja

    - Membuat tindakan berdasarkan fakta yang ada

f.	Kontrol bahaya

Untuk meniadakan penyebab suatu kecelakaan atau mencegah timbulnya kecela-kaan perlu adanya kontrol bahaya terhadap:

- mesin atau peralatan yang bekerja tidak normal atau tidak stabil,

- perbuatan manusia yang ceroboh atau tidak hati-hati,

- metode kerja yang tidak tepat,

- material yang dipergunakan.

4.	Anatomi Kecelakaan

Dari uraian tentang “penyebab kecelakaan” pada halaman 10 – 12 tersirat adanya pendorong terjadinya kecelakaan dan sebab langsung dari kecelakaan. Melalui kedua aspek tersebut kecelakaan bisa terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi pekerja, keluarga maupun perusahaan. Nampak bahwa kecelakaan terjadi melalui akumulasi dari kondisi psikis karyawan dan kondisi fisik lingkungan tempat kerja. Secara anatomis, proses kecelakaan dapat dilihat pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3. Anatomi kecelakaan

a.	Pendorong terjadinya kecelakaan

Hal-hal yang membantu atau mendorong terjadinya kecelakaan antara lain sebagai berikut:

- Tuntunan mengenai keselamatan kerja (safety)

  - Tidak cukup instruksi

  - Peraturan dan perencanaan kurang lengkap

  - Bagian-bagian yang berbahaya tidak dilindungi, dsb

- Mental para karyawan

  - Kurang koordinasi

  - Kurang tanggap

  - Cepat marah atau emosional atau bertemperamen tidak baik

  - Mudah gugup atau nervous

  - Mempunyai masalah keluarga, dsb

- Kondisi fisik karyawan

  - Terlalu letih

  - Kurang istirahat

  - Penglihatan kurang baik

  - Pendengaran kurang baik, dsb.

b.	Sebab langsung terjadinya kecelakaan

Terdapat dua penyebab langsung terjadinya kecelakaan dengan beberapa rincian sebagai berikut:

- Tindakan tidak aman

  - Tidak memakai alat proteksi diri

  - Cara bekerja yang membahayakan

  - Bekerja sambil bergurau

  - Menggunakan alat yang tidak benar

- Kondisi tidak aman

  - Alat yang digunakan tidak baik atau rusak

  - Pengaturan tempat kerja tidak baik dan membahayakan

  - Bagian-bagian mesin yang bergerak atau berputar dan dapat menimbulkan bahaya tidak dilindungi

  - Lampu penerangan kurang memadai

  - Ventilasi kurang baik atau bahkan tidak ada

c.	Terjadinya kecelakaan

Yang dimaksud dengan terjadinya kecelakaan adalah peristiwa yang membentuk kecelakaan tersebut, diantaranya adalah:

- terpukul, terbentur

- terjatuh, tergelincir, kaki terkilir

- kemasukan benda baik melalui mulut atau hidung dan keracunan gas

- terbakar

- tertimbun, tenggelam, terperosok

- terjepit

- terkena aliran listrik, dll

d.	Akibat kecelakaan

Seperti telah diurakian sebelumnya bahwa kecelakaan akan menimbulkan akibat negatif baik kepada karyawan dan keluarganya maupun perusahaan. Inti dari akibat kecelakaan adalah:

- luka-luka atau kematian

- kerusakan mesin atau peralatan

- produksi tertunda.

5.	Rangkuman

- Keselamatan kerja adalah suatu usaha untuk melaksanakan pekerjaan tanpa mengakibatkan kecelakaan.

- Tujuan dari keselamatan kerja adalah untuk mencegahan agar setiap personil atau karyawan tidak mendapatkan kecelakaan dan alat-alat produksi tidak mengalami kerusakan ketika sedang melaksanakan pekerjaan.

- Prinsip keselamatan kerja adalah bahwa setiap pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman dan selamat.

- Penyebab kecelakaan adalah manusia, peralatan, atau kedua-duanya, dan penyebab tersebut dapat dicegah dengan cara:

  - mengenal dan memahami pekerjaan yang akan dilakukan,

  - mengetahui bahaya-bahaya yang bisa timbul dari pekerjaan yang akan dilakukan

- Pentingnya keselamatan kerja adalah untuk:

  - menyelamatkan karyawan,

  - menyelamatkan keluarga karyawan,

  - menyelamatkan perusahaan.

- Pembinaan keselamatan kerja dapat dilakukan dengan cara:

  - Penyuluhan singkat atau safety talk

  - Safety committee

  - Pendidikan dan pelatihan

  - Penyediaan alat-alat proteksi diri oleh perusahaan

- Kecelakaaan secara umum adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak direncanakan, tidak diingini, dan tidak diduga sebelumnya serta dapat terjadi sewaktu-waktu dan mempunyai sifat merugikan terhadap manusia (cedera atau mati) maupun peralatan atau mesin (rusak)

- Kecelakaaan tambang harus memenuhi lima kategori, yaitu:

  - Kecelakaan benar terjadi dan tidak ada unsur kesengajaan dari pihak lain atau pun dari korban itu sendiri.

  - Menimpa karyawan yang sedang bekerja pada perusahaan tambang tersebut.

  - Ada hubungan kerja dengan perusahaan yang bersangkutan.

  - Terjadi dalam waktu antara mulai bekerja sampai akhir kerja.

  - Terjadi di dalam wilayah Kuasa Pertambangan (KP), Surat Ijin Penam-bangan Daerah (SIPD) atau Konsesi

- Klasifikasi luka akibat kecelakaan kerja di Indonesia adalah:

  - Luka ringan; apabila korban lebih dari 24 jam dan kurang dari 3 minggu telah dapat bekerja kembali

  - Luka berat; apabila korban lebih dari 3 minggu baru dapat bekerja kembali

  - Mati; apabila korban dalam waktu tidak lebih dari 24 jam setelah kecelakaan

- Penyebab kecelakaan oleh tindakan karyawan tidak aman (88%), kondisi kerja tidak aman (10%), dan diluar kemampuan manusia (2%). Kecelakaan akan mendatangkan kerugian pada karyawan, keluarga karyawan, dan perusahaan.

- Pemeriksanaan kecelakaan dimaksudkan untuk mencegah agar kecelakaan serupa tidak terulang kembali. Dasar pencegahannya adalah memperbaiki kondisi kerja dan fakta yang ada tentang kecelakaan.

- Kontrol bahaya diperlukan untuk meniadakan penyebab suatu kecelakaan atau mencegah timbulnya kecelakaan.

- Anatomi kecelakaan mengurai tentang pendorong terjadinya kecelakaan dan penyebab langsung kecelakaan. Melalui kedua aspek tersebut terlihat bahwa anatomi kecelakaan terjadi melalui akumulasi dari kondisi psikis karyawan dan kondisi fisik lingkungan tempat kerja.

6. Tugas-tugas 1 dan kunci jawaban

A.	Teori

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat, lingkarilah A, B, C, atau D.

- Pada saat mempersiapkan peledakan, teman Saudara membagikan cartridge atau booster dan detonator dengan cara dilemparkan ke dekat lubang ledak. Tindakan Saudara sebaiknya:

A.	Membiarkannya agar pembagian tersebut cepat selesai

B.	Menegurnya dan memberi penjelasan kepadanya bahwa cara tersebut tidak aman dan berbahaya

C.	Membiarkan karena bukan tanggung jawab Saudara

D.	Menegurnya dan memarahinya

- Tindakan Saudara pada nomor 1) tergolong untuk memenuhi :

A.	Tujuan dari keselamatan kerja

B.	Prinsip keselamatan kerja

C.	Pentingnya keselamatan kerja

D.	Pembinaan keselamatan kerja

- Pekerjaan peledakan merupakan aktifitas yang dapat dilakukan dengan selamat dan aman. Hal tersebut harus dipegang dan dihayati sebagai:

A.	Tujuan keselamatan kerja

B.	Pentingnya keselamatan kerja

C.	Prinsip keselamatan kerja

D.	Pembinaan keselamatan kerja

- Seorang karyawan, namanya “A”, sedang membersihkan belt conveyor yang sedang berjalan. Tidak beberapa lama karyawan lainnya, namanya “B”, melihat “A” sudah terlentang pingsan dengan tangan kirinya hampir putus dan tempurung kepalanya terlihat retak dan berdarah. Tindakan “B”  seharusnya:

A.	Segera memeriksa dan menggendongnya ke kantor

B.	Segera melihatnya kemudian langsung pergi karena takut jadi saksi

C.	Segera memeriksanya dan memberikan pertolongan sebisanya

D.	Segera melihatnya dari dekat dan melaporkan ke Pengawas

- Saudara melihat MMU melintasi area yang akan diledakkan untuk mengisi lubang ledak. Tugas Saudara seharusnya:

A.	Mengawasinya agar bannya tidak melindas lubang ledak

B.	Mengawasi agar ban tidak menggulung kabel nonel atau lainnya

C.	Membantu pengemudi untuk mengarahkan jalan yang aman

D.	Semua jawaban benar

B.	Praktek

- Peragakan cara membuat primer menggunakan cartridge dan detonator listrik dengan aman.

C. Kunci jawaban 1

| Pembelajaran |  |
| --- | --- |

1.	Tujuan khusus

Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan dapat memahami tentang :

- Gudang bahan peledak, baik jenisnya maupun jarak aman dari sarana umum

- Persyaratan gudang bahan peledak di permukaan dan bawah tanah

- Tata cara penyimpanan bahan peledak

- Pengangkutan bahan peledak

- Persyaratan pelaksanaan peledakan

2.	Gudang bahan peledak

Bahan peledak harus disimpan pada gudang khusus untuk bahan peledak yang memiliki persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, meliputi perizinan, persyaratan fisik gudang, jenis-jenis gudang bahan peledak, jarak aman dari fasilitas umum, dan tata cara penyimpanan bahan peledak dalam gudang.

a.	Izin gudang bahan peledak

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian pertama tentang Gudang Bahan Peledak, Pasal 52, Izin Gudang Bahan Peledak sebagai berikut:

- Bahan peledak yang disimpan di tambang hanya pada gudang yang telah mempunyai izin dengan kapasitas tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang secara tertulis. Apabila gudang bahan peledak terletak di luar wilayah tempat usaha pertambangan dan akan digunakan untuk kegiatan pertambangan, harus mendapat persetujuan tertulis dari Pelaksana Inspeksi Tambang.

- Bahan peledak yang digunakan untuk kegiatan lain harus mendapat per-setujuan dari Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.

- Permohonan izin gudang bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus melampirkan:

  - gambar konstruksi gudang bahan peledak sengan skala 1 : 100 yang memperhatikan pandangan atas dan pandangan samping serta hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan kapasitas maksimum gudang bahan peledak yang dimohonkan dan

  - gambar situasi gudang bahan peledak dengan skala 1 : 5000 yang memperhatikan jarak aman

- Permohonan izin gudang bahan peledak di bawah tanah harus dilengkapi dengan peta dan spesifikasi yang memperhatikan rancang bangun dan lokasi gudang bahan peledak.

- Detonator tidak boleh disimpan dalam gudang yang sama dengan bahan peledak lainnya tetapi harus dalam gudang tersendiri yang diizinkan untuk menyimpan detonator. Gudang detonator harus mempunyai konstruksi yang sama seperti gudang bahan peledak.

- Persyaratan untuk mendapatkan izin gudang bahan peledak ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.

- Masa berlaku izin gudang bahan peledak:

  - izin gudang bahan peledak sementara diberikan untuk 2 tahun;

  - izin gudang bahan peledak transit diberikan untuk 5 tahun; dan

  - izin gudang bahan peledak utama diberikan untuk 5 tahun.

- Pelaksana Inspeksi Tambang dapat membatalkan izin gudang bahan peledak yang tidak lagi memenuhi persyaratan.

- Apa bila kegiatan pertambangan berhenti atau dihentikan untuk waktu lebih dari 3 bulan, Kepala Teknik Tambang harus melaporkan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang dan gudang harus tetap dijaga.

b.	Ketentuan umum gudang bahan peledak

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian pertama tentang Gudang Bahan Peledak, Pasal 53, Ketentuan Umum Gudang Bahan Peledak sebagai berikut:

- Gudang bahan peledak di permukaan tanah harus memenuhi jarak aman terhadap lingkungan.

- Apabila dua atau lebih gudang berada pada satu lokasi setiap gudang harus memenuhi jarak aman minimum

- Apabila dua atau lebih gudang yang jaraknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jarak aman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberlakukan terhadap jumlah keseluruhan bahan peledak yang disimpan dalam kesatuan atau kelompok gudang tersebut.

c.	Pengamanan gudang bahan peledak

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian pertama tentang Gudang Bahan Peledak, Pasal 54, Pengamanan Gudang Bahan Peledak sebagai berikut:

- Setiap gudang bahan peledak harus dilengkapi dengan:

  - thermometer yang ditempatkan di dalam ruang penimbunan;

  - tanda “dilarang merokok” dan “dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan”;

  - hanya satu jalan masuk; dan

  - alat pemadam api yang diletakkan ditempat yang mudah dijangkau di luar bangunan gudang.

- Sekitar gudang bahan peledak harus dilengkapi lampu penerangan dan harus dijaga 24 jam terus menerus oleh orang yang dapat dipercaya. Rumah jaga harus dibangun di luar gudang dan dapat untuk mengawasi sekitar gudang dengan mudah.

- Sekeliling lokasi gudang bahan peledak harus dipasang pagar pengaman yang dilengkapi dengan pintu yang dapat dikunci.

- Untuk masuk ke dalam gudang hanya diperbolehkan menggunakan lampu senter kedap gas.

- Dilarang memakai sepatu yang mempunyai alas besi, membawa korek api atau barang-barang lain yang dapat menimbulkan bunga api ke dalam gudang.

- Sekeliling gudang bahan peledak peka detonator harus dilengkapi tanggul pengaman yang tingginya 2 (dua) meter dan lebar bagian atas 1 (satu) meter dan apabila pintu masuk berhadapan langsung dengan pintu gudang, harus dilengkapi dengan tanggul sehingga jalan masuk hanya dapat dilakukan dari samping.

- Apabila gudang bahan peledak dibangun pada material kompak yang digali, maka tanggul yang terbentuk pada semua sisi harus sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).

- Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) untuk gudang Amonium Nitrat dan ANFO, berlaku ketentuan sebagai berikut:

  - gudang dengan kapasitas kurang dari 5.000 kilogram pada bagian dalamnya harus dipasang pemadam api otomatis yang dipasang pada bagian atas, dan

  - gudang dengan kapasitas 5.000 kilogram atau lebih harus dilengkapi dengan hidran yang dipasang di luar gudang yang dihubungkan dengan sumber air bertekanan.

3.	Persyaratan gudang bahan peledak di

permukaan tanah

a.	Pengaturan ruangan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian kedua tentang Persyaratan Mengenai Gudang Bahan Peledak di Permukaan tanah, Pasal 55, Pengaturan Ruangan sebagai berikut:

- Gudang berbentuk bangunan untuk menyimpan bahan peledak peka detonator harus terdiri dari:

  - ruangan belakang untuk penyimpanan bahan peledak, dan;

  - ruangan depan untuk penerimaan dan pengeluaran bahan peledak

- Pintu ruangan belakang tidak boleh berhadapan langsung dengan pintu ruangan depan dan kedua pintu tersebut dilengkapi kunci yang kuat.

- Ruangan gudang bahan peledak dari jenis lainnya dapat terdiri dari satu ruangan tetapi harus disediakan tempat khusus untuk pemeriksaan dan atau menghitung bahan peledak yang letaknya berdekatan tetapi tidak menjadi satu dengan gudang tersebut.

b.	Gudang bahan peledak sementara

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian kedua tentang Persyaratan Mengenai Gudang Bahan Peledak di Permukaan tanah, Pasal 56, Gudang Bahan Peledak Sementara sebagai berikut:

- Gudang bahan peledak peka detonator:

  - Gudang berbentuk bangunan:

    - dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar;

    - dibuat dari atap seringan mungkin;

    - dibuat dengan dinding yang pejal;

    - dilengkapi dengan lubang ventilasi pada bagian atas dan bawah;

    - mempunyai hanya satu pintu;

    - dilengkapi dengan alat penangkal petir dengan resistans pembumian lebih kecil dari 5 ohm;

    - bebas kebakaran dalam radius 30 meter;

    - lantai gudang terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan percikan bunga api; dan

    - tidak boleh ada besi yang tersingkap sampai 3 meter dari lantai.

  - Gudang berbentuk kontener:

    - terbuat dari pelat logam dengan ketebalan minimal 3 milimeter;

    - dilengkapi dengan lubang ventilasi pada bagian atas dan bawah;

    - dilapisi dengan kayu pada bagian dalam;

    - dibuat sedemikian rupa sehingga air hujan tidak dapat masuk;

    - mempunyai satu pintu; dan

    - dilengkapi dengan alat penangkal petir dengan resistans pembumian lebih kecil dari 5 ohm;

  - Kapasitas gudang bahan peledak sementara tidak boleh lebih dari:

    - 4.000 kilogram untuk gudang berbentuk bangunan;

    - 2.000 kilogram untuk gudang berbentuk kontener.

- Gudang bahan peledak peka primer:

  - gudang berbentuk bangunan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), kecuali huruf a butir 3) dan mempunyai kapasitas tidak lebih dari 10.000 kilogram; dan

  - gudang berbentuk kontener harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), kecuali huruf b butir 3) ini dan mempunyai kapasitas tidak lebih dari 5.000 kilogram.

- Gudang bahan ramuan bahan peledak:

  - gudang berbentuk bangunan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), kecuali huruf a butir 3) dan mempunyai kapasitas tidak lebih dari 10.000 kilogram; dan

  - gudang berbentuk kontener harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), kecuali huruf b butir 3) ini dan mempunyai kapasitas tidak lebih dari 10.000 kilogram.

c.	Gudang transit

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian kedua tentang Persyaratan Mengenai Gudang Bahan Peledak di Permukaan tanah, Pasal 57, Gudang Transit sebagai berikut

- Bahan peledak peka detonator tidak boleh disimpan dalam gudang bahan peledak transit dan harus langsung dismpan dalam gudang utama.

- Gudang bahan peledak peka primer:

  - gudang berbentuk bangunan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 56 ayat (1) kecuali huruf a butir 8) peraturan ini dan mempunyai tidak lebih dari 500.000 kilogram; dan

  - gudang berbentuk kontener harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 56 ayat (1) kecuali huruf b butir 3).

- Gudang bahan ramuan bahan peledak:

  - gudang berbentuk bangunan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 56 ayat (1) kecuali huruf a butir 3) dan 8); dan

  - gudang berbentuk kontener atau tangki hanya boleh ditempatkan pada lokasi yang telah mendapat izin Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang dan bahan ramuan bahan peledak tersebut harus tetap tersimpan dalam kemasan aslinya. Kapasitas tiap kontener atau tangki tidak lebih dari 20.000 kilogram dan kapasitas tiap daerah penimbunan tersebut tidak boleh lebih dari 2.000.000 kilogram.

- Gudang berbentuk bangunan untuk bahan ramuan bahan peledak harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 56 ayat (1) kecuali huruf a butir 3) dan 8) dengan ketentuan tambahan:

  - (i)	lantai tidak terbuat dari kayu atau bahan lain yang dapat menyerap lelehan Amonium Nitrat;

(ii)	bangunan dan daerah sekitarnya harus kering; dan

(iii)	bagian dalam gudang serta palet tidak boleh menggunakan besi galvanisir, seng, tembaga atau timah hitam

  - Kapasitas gudang tidak boleh lebih dari 2.000.000 kilogram.

d.	Gudang utama

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian kedua tentang Persyaratan Mengenai Gudang Bahan Peledak di Permukaan tanah, Pasal 58, Gudang Utama sebagai berikut:

- Gudang penyimpanan bahan peledak peka detonator harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 56 ayat (1) kecuali huruf a dan mempunyai kapasitas tidak lebih dari 150.000 kilogram.

- Gudang bahan peledak peka primer harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 56 ayat (1) kecuali huruf a dan mempunyai kapasitas tidak lebih dari 500.000 kilogram.

- Gudang bahan ramuan bahan peledak:

  - untuk gudang berbentuk bangunan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 56 ayat (1) kecuali huruf a butir 3) dan mempunyai kapasitas tidak lebih dari 500.000 kilogram;

  - untuk gudang berbentuk tangki harus memenuhi persyaratan sbb:

    - tangki tidak boleh terbuat dari bahan tembaga, timah hitam, seng atau besi galvanisir;

    - pada bagian atas harus tersedia bukaan sebagai lubang pemeriksaan dan harus tersedia tempat khusus bagi operator untuk melakukan pemeriksaan;

    - pipa pengeluaran harus tereletak pada bagian bawah; dan

    - pada bagian atas harus tersedia katup untuk pengeluaran tekanan udara yang berlebihan.

  - untuk gudang berbentuk kontener harus memenuhi persyaratan sebagai-mana dimaksudkan dalam pasal 56 ayat (1) kecuali huruf b butir 3).

e.	Jarak aman

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian kedua tentang Persyaratan Mengenai Gudang Bahan Peledak di Permukaan tanah, Pasal 59, Jarak Aman sebagai berikut:

- Cara penetapan jarak aman gudang peka detonator ditentukan sebagai berikut:

  - setiap 1.000 detonator No. 8 setara dengan 1 (satu) kilogram bahan peka detonator. Untuk detonator yang kekuatannya melebihi detonator No. 8 harus disesuaikan laagi dengan ketentuan pabrik pembuatnya;

  - setiap 330 meter sumbu ledak dengan spesifikasi 50 sampai dengan 60 grain setara dengan 4 kilogram.

- Jarak aman gudang sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1), 56 ayat (1) dan pasal 58 ayat (1) ditetapkan pada Tabel 1.

TABEL 1. JARAK AMAN MINIMUM UNTUK LOKASI GUDANG

BAHAN PELEDAK PEKA DETONATOR

| YANG DIPERKENANKAN (kilogram) | JARAK (meter) |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
| 1 | 50 |  | 60 |  | 24 |  | 45 |  |
|  | 100 |  | 71 |  | 29 |  | 53 |  |
|  | 500 |  | 120 |  | 48 |  | 90 |  |
|  | 1.000 |  | 152 |  | 56 |  | 113 |  |
| 2 | 2.000 |  | 191 |  | 63 |  | 142 |  |
|  | 3.000 |  | 219 |  | 71 |  | 164 |  |
|  | 4.000 |  | 240 |  | 75 |  | 180 |  |
|  | 5.000 |  | 260 |  | 78 |  | 194 |  |
|  | 6.000 |  | 263 |  | 81 |  | 206 |  |
|  | 7.000 |  | 266 |  | 83 |  | 217 |  |
|  | 8.000 |  | 270 |  | 84 |  | 227 |  |
|  | 9.000 |  | 282 |  | 86 |  | 236 |  |
|  | 10.000 |  | 293 |  | 87 |  | 244 |  |
| 3 | 15.000 |  | 339 |  | 102 |  | 280 |  |
|  | 20.000 |  | 383 |  | 114 |  | 308 |  |
|  | 25.000 |  | 420 |  | 126 |  | 331 |  |
|  | 30.000 |  | 455 |  | 137 |  | 352 |  |
| 4 | 40.000 |  | 509 |  | 153 |  | 388 |  |
|  | 50.000 |  | 545 |  | 164 |  | 418 |  |
|  | 60.000 |  | 557 |  | 167 |  | 444 |  |
|  | 70.000 |  | 567 |  | 170 |  | 467 |  |
|  | 80.000 |  | 581 |  | 174 |  | 489 |  |
|  | 90.000 |  | 597 |  | 180 |  | 509 |  |
|  | 100.000 |  | 609 |  | 183 |  | 527 |  |
| 5 | 125.000 |  | 647 |  | 195 |  | 567 |  |
|  | 150.000 |  | 700 |  | 225 |  | 650 |  |

CATATAN:

I.	Bangunan yang didiami orang, rumah sakit, bangunan-bangunan lain/kantor-kantor

II.	Tempat penimbunanbahan baker cair, tangki, bengkel, dan jalan umum besar

III.	Rel kereta api, jalan umum kecil

- Jarak aman gudang sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2), pasal 56 ayat (2) dan (3), pasal 57 ayat (2) dan (3), serta pasal 58 ayat (2) dan (3) ditetapkan Tabel 2.

TABEL 2. JARAK AMAN MINIMUM ANTAR

GUDANG BAHAN PELEDAK

| BERAT MAKSIMUM YANG DIPERKENANKAN UNTUK BAHAN PELEDAK PEKA DETONATOR | JARAK MINIMUM ANTARA GUDANG BAHAN PELEDAK PEKA DETONATOR DENGAN: | JARAK MINIMUM ANTARA GUDANG-GUDANG BAHAN PELEDAK PEKA DETONATOR |
| --- | --- | --- |
|  | GUDANG RAMUAN BAHAN PELEDAK | GUDANG BAHAN PELEDAK PEKA PRIMER |  |
| (kilogram) | (meter) | (meter) | (meter) |
| 50 |  | 1 |  | 4 |  | 5 |  |
| 50 |  | 1,5 |  | 3,5 |  | 8 |  |
| 300 |  | 2 |  | 6 |  | 10 |  |
| 500 |  | 2 |  | 7 |  | 12 |  |
| 800 |  | 2,5 |  | 8 |  | 14 |  |
| 1.00 |  | 3 |  | 10 |  | 15 |  |
| 1.500 |  | 3 |  | 11 |  | 17 |  |
| 2.000 |  | 3,5 |  | 12 |  | 19 |  |
| 3.000 |  | 3,5 |  | 13 |  | 21 |  |
| 4.000 |  | 4 |  | 14 |  | 24 |  |
| 5.000 |  | 4,5 |  | 16 |  | 26 |  |
| 6.000 |  | 4,5 |  | 17 |  | 27 |  |
| 8.000 |  | 5 |  | 18 |  | 30 |  |
| 10.000 |  | 5,5 |  | 19 |  | 32 |  |
| 12.500 |  | 6 |  | 21 |  | 35 |  |
| 15.000 |  | 6 |  | 22 |  | 37 |  |
| 17.500 |  | 7 |  | 24 |  | 39 |  |
| 20.000 |  | 7 |  | 25 |  | 41 |  |
| 25.000 |  | 7,5 |  | 27 |  | 45 |  |
| 30.000 |  | 8 |  | 30 |  | 48 |  |
| 35.000 |  | 8,5 |  | 31 |  | 51 |  |
| 40.000 |  | 9 |  | 33 |  | 55 |  |
| 45.000 |  | 10 |  | 36 |  | 58 |  |
| 50.000 |  | 11 |  | 38 |  | 61 |  |
| 60.000 |  | 11 |  | 40 |  | 68 |  |
| 70.000 |  | 12 |  | 44 |  | 75 |  |
| 80.000 |  | 13 |  | 48 |  | 81 |  |
| 90.000 |  | 14 |  | 52 |  | 88 |  |
| 100.000 |  | 16 |  | 57 |  | 95 |  |
| 125.000 |  | 18 |  | 67 |  | 111 |  |
| 150.000 |  | 21 |  | 76 |  | 120 |  |

- Jarak aman gudang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (4) ditetapkan Tabel 3.

TABEL 3. JARAK AMAN GUDANG BAHAN RAMUAN

| OBJEK | JARAK AMAN UNTUK GUDANG DENGAN KAPASITAS YANG DIIZINKAN (METER) |
| --- | --- |
|  | KURANG DARI 50 TON | ANTARA 50 – 150 TON | ANTARA 500 – 2.000 TON |
| Bengkel-bengkel dan tempat kerja lainnya | 8 | 12 | 15 |
| Jalan utama | 8 | 8 | 15 |
| Tempat-tempat umum | 15 | 25 | 50 |
| Batas tempat usaha pertambangan | 8 | 15 | 50 |
| Tempat pencampuran bahan ramuan bahan peledak | 10 | 10 | 10 |
| Bahan-bahan berbahaya lainnya (tangki bahan bakar, dan lain-lain) | 8 | 15 | 15 |

- Jarak aman gudang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) juga berlaku nagi penetapan jarak aman gudang sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1), pasal 56 ayat (3), pasal 57 ayat (2) dan (3), serta pasal 58 ayat (3).

4.	Persyaratan gudang bahan peledak

di bawah tanah

a.	Konstruksi dan lokasi gudang di bawah tanah

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian ketiga tentang Persyaratan Mengenai Gudang Bahan Peledak di Bawah Tanah, Pasal 60, Konstruksi dan Lokasi Gudang di Bawah Tanah sebagai berikut :

- Gudang di bawah tanah harus dibangun di lokasi yang kering, bebas dari kemungkinan bahaya api, jauh dari jalan masuk udara utama, terlindung dari kemungkinan kejatuhan batuan dan banjir serta harus terpisah dari tempat kerja di tambang.

- Konstruksi gudang harus cukup kuat dan mempunyai dinding yang rata serta dilengkapi dengan lubang ventilasi dan aliran udara yang cukup.

- Lokasi gudang di bawah tanah dalam garis lurus sekurang-kurangnya berjarak:

  - 100 meter dari sumuran tambang atau gudang bahan peledak di bawah tanah lainnya;

  - 25 meter dari tempat kerja;

  - 10 meter dari lubang naik atau lubang turun untuk orang dan peng-angkutan; dan

  - 50 meter dari lokasi peledakan.

b.	Pengaturan ruangan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian ketiga tentang Persyaratan Mengenai Gudang Bahan Peledak di Bawah Tanah, Pasal 61, Pengaturan Ruangan sebagai berikut:

Gudang di bawah tanah harus memenuhi persyaratan berikut ini:

- kering dan datar;

- hanya mempunyai satu pintu yang kuat dan dapat dikunci jalan masuk dan dilengkapi dengan pintu yang kuat dan dapat dikunci; dan

- mempunyai dua ruangan yang dihubungkan dengan pintu yang dapat dikunci:

- ruang depan dekat pintu masuk digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran atau pengambilan bahan peledak, memeriksa dan menghitung bahan peledak yang akan dipakai, ruangan ini harus dilengkapi dengan loket atau meja dan buku catatan bahan peledak; dan

- ruangan belakang harus cukup luas dan hanya digunakan untuk menyimpan bahan peledak

5.	Tata cara penyimpanan bahan peledak

a.	Persyaratan umum

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian keempat tentang Tata Cara Penyimpanan Bahan Peledak, Pasal 62, Persyaratan Umum sebagai berikut:

- Bahan peledak harus disimpan dalam kemasan aslinya dan dicantumkan tanggal penyerahan bahan peledak tersebut ke gudang, tulisan harus jelas pada kemasannya dan mudah dibaca tanpa memindahkan kemasan.

- Detonator harus tersimpan terpisah dengan bahan peledak lainnya di dalam gudang bahan peledak peka detonator.

- Bahan peledak peka detonator tidak boleh disimpan di gudang bahan peledak peka primer atau di gudang bahan ramuan bahan peledak.

- Bahan peledak peka primer dapat disimpan bersama-sama di dalam gudang bahan peledak peka detonator tetapi tidak boleh disimpan bersama-sama dalam gudang bahan ramuan bahan peledak.

- Bahan ramuan bahan peledak dapat disimpan bersama-sama di dalam gudang bahan peledak peka primer dan atau di dalam gudang bahan peledak peka detonator.

- Amunisi dan jenis mesiu lainnya hanya dapat disimpan dengan bahan peledak lain di dalam gudang bahan peledak apabila ditumpuk pada tempat terpisah dan semua bagian yang terbuat dari besi harus dilapisi dengan pelat tembaga atau alumunium atau ditutupi dengan beton sampai tiga meter dari lantai.

- Temperatur ruangan bahan peledak untuk:

  - bahan ramuan tidak boleh melebihi 55( Celcius; dan

  - peka detonator tidak boleh melebihi 35( Celcius.

b.	Petugas gudang dan pengamanan bahan peledak

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian keempat tentang Tata Cara Penyimpanan Bahan Peledak, Pasal 63, Petugas Gudang dan Pengamanan Bahan Peledak sebagai berikut:

- Kepala Teknik Tambang yang menggunakan bahan peldak harus:

- dapat memastikan bahwa bahan peledak tersimpan di tambang dengan aman;

- mengangkat orang yang cakap sebagai petugas administrasi bahan peledak di tambang dan orang tersebut setidak-tidaknya harus mem-punyai sertifikat juru ledak kelas II dan diyakini telah memahami peraturan-peraturan bahan peledak; dan

- dapat memastikan bahwa petugas gudang bahan peledak diangkat dalam jumlah yang cukup untuk mengawasi gudang dengan baik.

- Gudang dan bahan peledak hanya dapat ditangani oleh petugas yang telah berumur 21 tahun ke atas, berpengalaman dalam menangani dan menggunakan bahan peledak dan mempunyai wewenang secara tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Teknik Tambang untuk menjadi petugas gudang bahan peledak dan namanya harus didaftarkan dalam Buku Tambang.

- Petugas gudang bahan peledak harus memeriksa penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran bahan peledak.

- Petugas gudang bahan peledak harus memastikan bahwa gudang bahan peledak harus selalu terkunci kecuali pada saat dilakukan pemeriksaan, inventarisasi, pemasukan, dan pengeluaran bahan peledak.

- Dilarang masuk ke dalam gudang bahan peledak  bagi orang yang tidak berwenang, kecuali Pelaksana Inspeksi Tambang dan Polisi.

- Bahan peledak hanya boleh ditangani oleh juru ledak an petugas gudang bahan peledak.

c.	Buku catatan bahan peledak

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian keempat tentang Tata Cara Penyimpanan Bahan Peledak, Pasal 64, Buku Catatan Bahan Peledak sebagai berikut:

- Di dalam gudang bahan peldak harus tersedia buku catatan bahan peledak yang berisi:

- nama, jenis, dan jumlah keseluruhan bahan peledak serta tanggal penerimaan; dan

- lokasi dan jumlah bahan peledak yang disimpan.

  - Pada setiap gudang bahan peledak harus tersedian daftar persediaan yang secara teratur selalu disesuaikan dan dalam rinciannya tercatat:

- nama dan tanda tangan petugas yang diberi wewenang untuk menerima dan mengeluarkan bahan peledak yang namanya tercatat dalam Buku Tambang;

- jumlah setiap jenis bahan peledak dan atau detonator yang masuk dan keluar dari gudang bahan peledak;

- tanggal dan waktu pengeluaran serta pengembalian bahan peledak;

- nama dan tanda tangan petugas yang menerima bahan peledak; dan

- lokasi peledakan dan tujuan permintaan/pengeluaran bahan peledak.

  - a.	Kepala Teknik Tambang harus mengirimkan laporan triwulan mengenai persediaan persediaan dan pemakaian bahan peledak kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang; dan

    - bentuk laporan triwulan sebagaimana dimaksud butir (a) ayat ini ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang

  - Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini harus diarsipkan, setidak-tidaknya untuk satu tahun.

d.	Penerimaan dan pengeluaran bahan peledak

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian keempat tentang Tata Cara Penyimpanan Bahan Peledak, Pasal 65, Penerimaan dan Pengeluaran Bahan Peledak sebagai berikut:

- Petugas yang mengambil bahan peledak harus menolak atau mengembalikan bahan peledak yang dianggap rusak atau berbahaya atau tidak layak digunakan.

- Penerimaan dan pengeluaran bahan peledak harus dilakukan pada ruangan depan gudang bahan peledak dan pada saat melakukan pekerjaan pintu penghubung harus ditutup.

- Jenis bahan peledak yang dibutuhkan harus dikeluarkan dari gudang sesuai dengan urutan waktu penerimaan.

- Bahan peledak dan detonator yang dikeluarkan harus dalam kondisi baik dan jumlahnya tidak lebih dari jumlah yang diperlukan dalam satu gilir kerja.

- Bahan peledak sisa pada akhir gilir harus segera dikembalikan ke gudang. Membuka kembali kemasan bahan peledak yang dikembalikan tidak perlu dilakukan apabila bahan peledak tersebut masih dalam kemasan atau peti aslinya seperti waktu dikeluarkan.

- Bahan peledak yang rusak supaya segera dimusnahkan dengan cara yang aman mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Data dari bahan peledak yang rusak meliputi jumlah, jenis, merek, dan kerusakan yang terlihat harus dilaporkan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang untuk mendapatkan saran penanggulangannya.

- Sumbu api harus diperiksa pada waktu diterima dan secara teratur terlihat kemungkinan adanya kerusakan dan diuji kecepatan nyalanya. Setelah itu dengan selang waktu tertentu untuk memastikan kondisinya baik dan diuji kecepatan nyalanya. Kecepatan nyala sumbu api yang baik setiap satu meter antara 90 detik sampai 110 detik atau sesuai dengan spesifikasi pabrik.

- Kemasan yang kosong atau bahan pengemas lainnya tidak boleh disimpan di gudang bahan peledak atau gudang detonator.

- Membuka kemasan bahan peledak dan detonator harus dilakukan dibagian depan gudang bahan peledak.

e.	Penyimpanan bahan peledak peka detonator

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian keempat tentang Tata Cara Penyimpanan Bahan Peledak, Pasal 66, Penyimpanan Bahan Peledak Peka Detonator sebagai berikut:

- Apabila bahan peledak peka detonator disimpan di dalam gudang berbentuk bangunan harus:

- tetap dalam kemasan aslinya; dan

- diletakkan di atas bangku dengan tinggi sekurang-kurangnya 30 senti-meter dari lantai gudang, dan:

- tinggi tumpukkan maksimum 5 peti dan panjang tumpukkan disesuai-kan dengan ukuran gudang;

- diantara tiap lapisan peti harus diberi papan penyekat yang tebalnya paling sedikit 1,5 sentimeter

- jarak antara tumpukkan satu dengan tumpukkan berikutnya sekurang-kurangnya 80 sentimeter; dan

- harus tersedia ruang bebas antara tumpukan dengan dinding gudang sekurang-kurangnya 30 sentimeter.

  - Apabila disimpan dalam gudang berbentuk peti kemas bahan peledak peka detonator harus:

    - ditumpuk dengan baik sehingga udara dapat mengalir disekitar tumpuk-an, dan

    - kapasitas penyimpanan tidak boleh melebihi 2.000 kilogram.

f.	Penyimpanan bahan peledak peka primer

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian keempat tentang Tata Cara Penyimpanan Bahan Peledak, Pasal 67, Penyimpanan Bahan Peledak Peka Primer sebagai berikut:

- Apabila bahan peledak peka primer disimpan di dalam gudang berbentuk bangunan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

  - tetap dalam kemasan aslinya;

  - bahan peledak dalam kemasan yang beratnya sekitar 25 kgram disimpan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1);

  - bahan peledak dalam kemasan sekitar 1.000 kilogram:

    - harus disimpan dengan pellet kayu aslinya;

    - penerimaan dan pengeluaran bahan peledak tidak boleh dilakukan secara manual; dan

    - harus disimpan dalam bentuk tumpukan dengan ketentuan:

      - tinggi tumpukan tidak lebih dari 3 (tiga) kemasan;

      - harus tersedia ruang bebas antara tumpukan dengan dinding gudang sekurang-kurangnya 75 sentimeter; dan

      - harus tersedia lorong yang bebas hambatan sehingga alat angkut dapat bekerja dengan bebas dan aman.

- dalam tumpukan melebihi ketentuan ayat (1) huruf c butir 3) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang; dan

- alat pengangkut tidak boleh ditinggalkan di dalam gudang tanpa operator.

  - Apabila bahan peledak peka primer disimpan dalam gudang berbentuk kontener harus memenuhi sebagai berikut:

- tetap dalam kemasan aslinya;

- bahan peledak dalam kemasan sekitar 25 kilogram dan harus disimpan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1), dan

- mempunyai kapasitas tidak boleh lebih dari 5.000 kilogram.

g.	Penyimpanan bahan ramuan bahan peledak

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian keempat tentang Tata Cara Penyimpanan Bahan Peledak, Pasal 68, Penyimpanan Bahan Ramuan Bahan Peledak sebagai berikut:

- Penyimpanan dalam gudang berbentuk bangunan:

- bahan ramuan dalam kemasan yang beratnya 30 kilogram, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1), kecuali bahwa tinggi tumpukan tidak lebih dari 10 kantong dengan lebar tidak lebih dari 8 kantong;

- bahan ramuan dalam kemasan yang beratnya 1.000 kilogram, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf c; dan

- alat pengangkat bermesin motor bakar tidak boleh ditinggalkan di dlaam gudang tanpa operator.

  - Penyimpanan dalam gudang berbentuk kontener:

- harus ditumpuk dengan baik sehingga udara dapat mengalir disekitar tumpukan; dan

- kapasitas kontener tidak boleh lebih dari 20.000 kilogram.

  - Penyimpanan bahan ramuan bahan peledak dalam kontener aslinya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- kontener hanya boleh ditempatkan pada lokasi yang telah diizinkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) huruf b dan c.

- kontener harus disusun rapat dan baik sehingga pintu-pintunya tidak dapat dibuka; dan

- dalam hal tumpukan lebih dari dua kontener, maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.

  - Bahan ramuan bahan peledak yang berbentuk cair atau agar-agar (gel) hanya boleh disimpan dalam gudang berbentuk tangki.

h.	Penyimpanan detonator

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian keempat tentang Tata Cara Penyimpanan Bahan Peledak, Pasal 69, Penyimpanan Detonator sebagai berikut:

- Persediaan detonator harus seimbang dengan jumlah persediaan bahan peledak

- Detonator yang sudah rusak harus segera dimusnahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Dilarang menyimpan detonator bersama-sama dengan bahan peledak lainnya.

i.	Penyimpanan di bawah tanah

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian keempat tentang Tata Cara Penyimpanan Bahan Peledak, Pasal 70, Penyimpanan di Bawah Tanah sebagai berikut:

- Bahan peledak di bawah tanah harus disimpan di dalam gudang bahan peledak, apabila jumlahnya kurang dari 50 kilogram, maka bahan peledak tersebut boleh disimpan dalam kontener sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (3).

- Gudang bahan peledakdi bawah tanah hanya dapat dipergunakan untuk menyimpan bahan peledak untuk pemakaian paling lama dua hari dua malam yang jumlahnya tidal lebih dari 5.000 kilogram.

- Apabila tidak tersedia gudang di bawah tanah sedangkan pemakaian lebih besar dari 50 kilogram dalam waktu kurang dari 24 jam, maka harus tersedia tempat untuk penyimpanan sementara yang mendapat persetujuan Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.

j.	Pemeriksaan gudang

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian keempat tentang Tata Cara Penyimpanan Bahan Peledak, Pasal 71, Pemeriksaan Gudang sebagai berikut:

Paling tidak sekali seminggu, isi dari gudang bahan peledak harus diperiksa dengan teliti oleh Kepala Teknik Tambang atau petugas yang berwenang dan temuan-temuannya harus didaftarkan pada buku yang tersedia untuk itu.

6.	Pengangkutan

Ketentuan pengangkutan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian kelima tentang Pengangkutan, Pasal 72, Ketentuan Pengangkutan sbb :

- Bahan peledak harus diserahkan dan disimpan di gudang dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 jam sejak tibanya dalam wilayah kegiatan pertambangan.

- Dilarang mengangkut bahan peledak ke atau dari gudang bahan peledak atau di sekitar tambang kecuali dalam peti aslinya yang belum dibuka atau wadah tertutup yang digunakan khusus untuk keperluan itu. Apabila dalam pemindahan bahan peledak dari peti aslinya ke dalam wadah tertutup terdapat sisa, maka sisa tersebut harus segera dikembalikan ke gudang bahan peledak.

- Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang mengeluarkan petunjuk teknis untuk mengatur pengangkutan, pemindahan, atau pengiriman semua jenis bahan peledak dan detonator di dalam atau disekitar wilayah kegiatan usaha pertambangan.

- Kepala Teknik Tambang harus membuat peraturan perusahaan untuk mengatur pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak yang sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud ayat (1).

7.	Peledakan

a.	Peraturan pelaksanaan pekerjaan peledakan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian keenam tentang Peledakan, Pasal 73, Peraturan Pelaksanaan Pekerjaan Peledakan  sebagai berikut:

- Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang mengeluarkan petunjuk teknis untuk mengatur pelaksanaan pekerjaan peledakan di tambang.

- Kepala Teknik Tambang harus membuat peraturan perusahaan untuk mengatur pelaksanaan pekerjaan peledakan di tambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

b.	Peralatan dan bahan-bahan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian keenam tentang Peledakan, Pasal 74, Peralatan dan Bahan-bahan sbb:

- Pada setiap tambang yang menggunakan bahan peledak harus tersedia peralatan dan bahan yang diperlukan agar pekerjaan peledakan dapat dilaksanakan dengan aman.

- Dalam pekerjaan peledakan harus menggunakan peralatan yang disediakan oleh Kepala Teknik Tambang.

- Kepala Teknik Tambang atau petugas yang menangani bahan peledak pada setiap tambang yang menggunakan bahan peledak harus:

  - memastikan bahwa setiap peralatan, termasuk kendaraan yang digunakan dalam pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan adalah:

    - sesuai dengan maksud penggunaannya; dan

    - disimpan, diperiksa, dan dipelihara agar tetap dapat digunakan dengan aman

  - memastikan bahwa bahan peledak ditangani secara aman.

- Setiap mesin peledak di tambang harus dilengkapi dengan engkol atau kunci yang dapat dilepas, sehingga tanpa peralatan tersebut mesin peledak tidak dapat digunakan.

c.	Pengangkatan dan kualifikasi Juru Ledak

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian keenam tentang Peledakan, Pasal 75, Pengangkatan dan Kualifikasi Juru Ledak sebagai berikut:

- Kepala Teknik Tambang harus mengangkat orang yang berkemampuan dalam melaksanakan pekerjaan peledakan

- Orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan memiliki Kartu Izin Meledakkan  (KIM) yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.

- KIM hanya berlaku untuk tambang yang tercantum dalam kartu tersebut dan nama Juru Ledak harus didaftarkan dalam Buku Tambang.

- KIM hanya dapat diberikan kepada Juru Ledak yang telah memiliki sertifikat.

- Direktur Jenderal mengangkat panitia tetap pengujian juru ledak.

- Direktur Jenderal menetapkan ketentuan yang berhubungan dengan:

  - cara kerja panitia penguji;

  - pelaksanaan pengujian;

  - kualifikasi dari peserta kursus juru ledak;

  - biaya untuk pengujian juru ledak;

  - kelas sertifikat juru ledak; dan

  - materi pengujian juru ledak.

- Setiap sertifikat juru ledak yang diberikan oleh Instansi di dalam ataupun di luar Indonesia dapat diakui oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.

- Setiap sertifikat yang telah diakui sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) menjadi sama nilainya dengan sertifikat juru ledak dapat digunakan untuk mendapatkan KIM.

- Setiap juru ledak yang memiliki KIM untuk suatu tambang harus mengembalikan KIM nya melalui Kepala Teknik Tambang kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu bulan, apabila yang bersangkutan tidak bekerja lagi.

d.	Kursus Juru Ledak

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian keenam tentang Peledakan, Pasal 76, Kursus Juru Ledak sebagai berikut:

- Untuk mendapatkan pengalaman dalam pekerjaan peledakan, Kepala Teknik Tambang harus menyediakan sarana pendidikan kepda orang yang akan bertugas dalam pelaksanaan peledakan terutama bagi yang belum menunjukkan kemampuannya sebagai Juru Ledak.

- Kepala Teknik Tambang harus mengambil langkah pengamanan untuk memastikan bahwa calon juru ledak selalu bekerja di bawah pengawasan yang ketat dari Juru Ledak yang ditugaskan itu.

- Kepala Teknik Tambang harus menyusun program latihan yang diberikan untuk calon Juru Ledak dan harus mengawasi agar program tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

e.	Pekerjaan peledakan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian keenam tentang Peledakan, Pasal 77, Pekerjaan Peledakan sebagai berikut:

- Kepala Teknik Tambang pada tambang yang menggunakan bahan peledak harus membuat peraturan tentang pelaksanaan pekerjaan peledakan yang dapat:

  - memastikan bahwa bahan peledak dapat digunakan secara aman; dan

  - memastikan bahwa pekerjaan peledakan telah sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.

- Juru Ledak yang bertugas melaksanakan peledakan atau yang mengawasi pekerjaan peledakan harus memastikan bahwa setiap tahap pekerjaan dilaksanakan secara aman dan sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang dan pedoman peledakan di tambang.

- Dilarang melakukan peledakan kecuali Juru Ledak.

- Dilarang mengisi lubang ledak atau meledakkan lubang yang sebelumnya sudah diledakkan, kecuali untuk tujuan menangani peledakan mangkir (gagal ledak) sesuai dengan cara yang telah ditetapkan.

- Dilarang mencabut kabel detonator, sumbu api atau sistem lainnya dari lubang ledak yang telah diisi serta diberi primer.

- Dilarang merokok atau membawa nyala api pada jarak kurang dari 10 meter dari bahan peledak.

- Dilarang menggunakan sumbu api untuk peledakan di tambang bijih bawah tanah setelah tanggal yang akan ditentukan oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.

- Juru Ledak yang menangani atau mengawasi peledakan harus memastikan setiap peledakan tidak menimbulkan getaran ledakan yang berlebihan.

f.	Peledakan tidur

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian keenam tentang Peledakan, Pasal 78, Peledakan Tidur sebagai berikut:

- Peledakan tidur (sleeping blasting) dapat dilakukan dengan ketentuan:

  - tidak boleh menggunakan detonator di dalam lubang ledak, dan

  - dilakukan pengamanan terhadap daerah peledakan tidur.

- Apabila dalam peledakan tidur digunakan detonator di dalam lubang ledak, maka harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.

g.	Peledakan mangkir (gagal ledak)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bab II tentang Bahan Peledak dan Peledakan, Bagian keenam tentang Peledakan, Pasal 79, Peledakan Mangkir sebagai berikut:

- Apabila terjadi peledakan mangkir maka juru ledak yang bertugas melakukan peledakan harus menghubungi pengawas dan pengawas tersebut harus:

  - melarang setiap orang memasuki daerah bahaya tersebut kecuali juru ledak atau orang yang ditunjuknya;

  - mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menentukan penyebabnya dan menangani peledakan mangkir tersebut; dan

  - menunjuk petugas apabila diperlukan untuk mengambil langkah pengamanan untuk mencegah pencurian bahan peledak ataupun bahan pemicu ledaknya.

- Suatu kejadian disebut sebagai peledakan mangkir apabila:

  - pengujian sebelum peledakan menunjukkan ketidaksinambungan yang tidak dapat diperbaiki, atau

  - sebuah lubang ledak atau bagian dari sebuah lubang ledak gagal meledak pada saat peledakan.

8.	Rangkuman

- Setiap gudang bahan peledak pada kegiatan penambangan bahan galian harus mempunyai izin dan persetujuan tertulis dari Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang sesuai dengan kapasitas dan lokasinya serta harus memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanannya.

- Jenis-jenis gudang bahan peledak pada kegiatan penambangan bahan galian ditinjau dari sifat pemanfaatannya  adalah:

  - gudang bahan peledak sementara dengan izin penggunaan 2 tahun

  - gudang bahan peledak transit dengan izin penggunaan 5 tahun

  - gudang bahan peledak utama dengan izin penggunaan 5 tahun

- Jenis-jenis gudang bahan peledak pada kegiatan penambangan bahan galian ditinjau dari bentuk bangunannya  adalah:

  - gudang bahan peledak berbentuk bangunan permanen

  - gudang bahan peledak berbentuk kontener atau peti kemas

- Lokasi gudang bahan peledak bisa di permukaan tanah atau di bawah tanah yang semuanya harus memenuhi persyaratan tertentu antara lain jarak aman, sistem aliran udara yang baik, konstruksi, dan pengaturan ruangan.

- Penyimpanan bahan peledak di dalam gudang harus selalu mencantumkan dengan jelas tanggal penyerahannya pada kemasan bahan peledak dan memperhatikan persyaratan umum lainnya.

- Bahan peledak digolongkan berdasarkan bahan peledak peka detonator, bahan peledak peka primer, dan bahan ramuan bahan peledak

- Buku catatan bahan peledak harus selalu tersedia di dalam setiap gudang bahan peledak dan mencantumkan tentang nama, jenis, jumlah seluruhnya, tanggal penerimaan, dan lokasi penyimpanan bahan peledak tersebut.

- Pengeluaran bahan peledak harus diprioritaskan yang terdahulu diterima, atau First In First Out (FIFO).  Jika bahan peledak rusak, berbahaya, dan tidak layak pakai harus ditolak dan dikembalikan ke gudang.

- Serah terima bahan peledak harus dilakukan di ruangan depan gudang bahan peledak dengan pintu penghubung ke bagian dalam gudang harus tertutup.

- Sumbu api harus diperiksa kecepatan nyalanya secara rutin untuk mengetahui  kestabilan adanya perubahan kecepatan rambat.

- Detonator harus disimpan dalam gudang tersendiri

- Pelaksanaan peledakan dilaksanakan oleh Juru Ledak yang telah mempunyai KIM atas nama dirinya dan perusahaan tempat dia bekerja

- Kepala Teknik Tambang harus mengangkat orang yang cakap untuk melakukan peledakan yang telah dibekali sertifikat juru ledak, mempunyai KIM, dan berkelakuan baik serta dapat dipercaya.

9.	Tugas-tugas 2 dan kunci jawaban

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat, lingkarilah A, B, C, atau D.

- Jenis-jenis gudang bahan peledak untuk penambangan bahan galian ditinjau dari sifat pemanfaatannya adalah :

- gudang bahan peledak sementara, transit, detonator

- gudang bahan peledak sementara, peka primer, ramuan bahan peledak

- gudang bahan peledak sementara, transit, permanen

- gudang bahan peledak sementara, transit, utama

- Buku administrasi bahan peledak harus selalu tersedia dalam gudang bahan peledak, buku administrasi ini maksudnya adalah:

- untuk mengetahui jumlah keluar masuknya bahan peledak

- untuk mengetahui jumlah bahan peledak

- untuk mengetahui daftar nama juru ledak serta nama petugas keamanan yang jaga setiap hari

- pernyataan tersebut di atas tidak satupun yang benar

- Setiap juru ledak atau petugas yang memasuki gudang penimbunan bahan peledak dilarang membawa korek api, senjata api ataupun memakai sepatu berladam/berlapis besi, karena:

- barang-barang tersebut dikhawatirkan menimbulkan nyala atau percikan api

- barang-barang tersebut dikhawatirkan menimbulkan arus listrik liar

- barang-barang tersebut menimbulkan medan magnit

- barang-barang tersebut menimbulkan listrik static

- Lokasi gudang bahan peledak harus:

- pada jarak yang aman terhadap lingkungan sekitarnya

- di dekat tangki bahan bakar, karena sama-sama bahan berbahaya

- di dekat kantor tambang agar mudah diawasi

- pernyataan tersebut di atas tidak satupun yang benar

- Pada setiap pengeluaran bahan peledak dari gudang, maka bahan peledak yang diambil adalah:

- pembukaan kotak/peti bahan peledak dilakukan di dalam ruangan penim-bunan bahan peledak

- pembukaan kotak/peti harus dilakukan di dalam ruangan depan (serambi depan) dari gudang bahan peledak

- pembukaan kotak/peti harus dilakukan di pos pejagaan petugas keamanan gudang handak

- pembukaan kotak/peti bahan peledak dilakukan di lapangan terbuka

- Peledakan di penambangan bahan galian hanya boleh dilakukan oleh Juru Ledak yang sudah ditunjuk oleh Kepala Teknik Tambang dan memiliki KIM yang berlaku untuk:

- seluruh perusahaan penambangan bahan galian di mana saja baik di Indonesia maupun di luar Indonesia

- seluruh perusahaan penambangan bahan galian di Indonesia

- perusahaan penambangan bahan galian tempat Juru Ledak bekerja

- penambangan di permukaan dan bawah tanah

- Persyaratan untuk mendapatkan KIM adalah:

- berusia sekurang-kurangnya 21 tahun

- telah lulus kursus juru ledak yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan bersertifikat

- sedang bekerja pada perusahaan penambangan bahan galian sebagai pelaksana peledakan

- semua jawaban benar

C.	Kunci jawaban 2

1.	D	2.	A	3.	A	4.	A	5.	B	6.	C	7.	D

DAFTAR PUSTAKA

- Bennet, N.B.S. dan Rumondang, B.S., 1995, Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Seri Manajemen No.112, PT. Pustaka Binaman Pressindo, 181 pp.

- Kepmen No: 555.K/26/M.PE/1995, Direktorat Teknik Pertambangan Umum, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, 1995

# Text boxes

» KEGIATAN TERHENTI «

Berakhir dengan

1.	B	2.	A	3.	C	4.	D	5.	D

» Cedera / penderitaan «

» Kerusakan alat / mesin «

» Produksi terganggu «

Berakibat

- Tindakan tidak aman

- Kondisi tidak aman

- Tidak direncanakan

- Tidak diduga

- Tidak diinginkan